湖北五环专用汽车有限公司3000辆/年专用汽车改装项目

竣工环境保护验收现场检查意见

受湖北五环专用汽车有限公司委托，随州市华晟环保科技有限公司于2018年6月29-30日对湖北五环专用汽车有限公司3000辆/年专用汽车改装项目竣工环境保护验收现场检查（验收组名单附后）。参加验收现场检查的单位有：随州市华晟环保科技有限公司（验收监测报告编制单位）、湖北五环专用汽车有限公司（建设单位）。会议邀请3位专家参与现场检查验收。

会议期间，与会代表和专家实地踏勘了工程项目现场，查看了项目环保设施建设与运行情况及周边环境，听取了建设单位关于项目工程概况及其环保管理要求执行情况的介绍和验收监测报告编制单位对《验收监测报告》重点内容的汇报，查阅并核实了有关资料，结合现场查看情况，经认真讨论和评议，形成验收现场检查意见如下：

# 一、工程建设基本情况

湖北五环专用汽车有限公司根据市场需要投资3500亿元在湖北省随州市随州经济开发区十里铺村建设“湖北五环专用汽车有限公司3000辆/年专用汽车改装”项目。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和当地环保部门相关规定要求，湖北五环专用汽车有限公司于2009年2月委托荆门市环境保护研究所编制完成了《湖北五环专用汽车有限公司3000辆/年专用汽车改装项目环境影响报告书》。于2009年6月24日取得随县环境保护局《省环保厅关于湖北五环专用汽车有限公司3000辆/年专用汽车改装项目环境影响报告书的批复》（鄂环审［2009］14号）。目前，湖北五环专用汽车有限公司3000辆/年专用汽车改装项目各类生产设备和环保设施运行正常，具备竣工验收监测条件。

# 二、环境保护措施落实情况

# 1、环境空气保护措施

本项目废气主要来源主要产生在焊接过程产生的颗粒物、喷漆过程产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等有机废气和喷丸过程产生的颗粒物。

喷漆室废气经干式纤维棉过滤及活性炭过滤处理形式进行处理后通过15m高排气筒排放。烘干废气经干式纤维棉过滤及活性炭过滤处理形式进行处理后通过15m高排气筒排放。喷丸产生的颗粒物经滤筒式除尘器进行处理后，经过15m高排气筒排放。

# 2、污水处理措施

项目废水主要为员工生活废水，员工生活废水经化粪池处理后接入随州市城市污水处理厂。

3、噪声控制措施

# 噪声主要来源于生产设备噪声。项目在设备选型上选用低噪声设备，通过距离衰减及周边植被来降低噪声对环境的影响。

# 4、固体废物处置措施

固体废物主要是员工生活垃圾及危险废物。员工办公生活垃圾交由环卫部门进行清运； HW12 （漆渣、废油漆桶）、HW36(废纤维棉），暂存于危废处置间之后交由湖北中油优艺环保科技有限公司进行处理。

# 三、环境保护措施运行效果和工程建设对环境的影响

# 1、验收监测工况

# 在验收监测期间，生产负荷均大于设计生产能力的75%，满足建设项目竣工环境保护验收中对生产工况的要求，符合验收监测条件。

# 2、废气

验收监测期间，验收监测期间，喷漆房喷漆1#废气排气筒、烘干废气排气筒2#中排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求；喷丸废气排气筒出口中颗粒物最大排放浓度、最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求。

在验收监测期间的气象条件下，无组织废气中颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监测浓度限值标。

# 3、噪声

现场监测期间，项目厂界噪声监测值昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

# 四、存在问题

1.油漆、稀释剂等危险化学品贮存间设置不规范。

2.调漆工序在车间敞开进行，有机废气未经收集直接排放。

# 五、要求与建议

1．企业整改要求与建议

1）规范油漆、稀释剂等危险化学品贮存间设置。

2）设置调漆房，有机废气应进行收集、处理后排放。

3）加强车间焊接烟气收集、处理措施。

4）补充项目周边公众参与调查工作。

2．《验收监测报告》修改完善意见

1） 根据项目环评报告及环评批复要求，说明项目建设内容变更情况，如果涉及变更，应明确是否属重大变更，相关支撑文件应作为报告附件。

2） 进一步核实项目存在的环境问题，明确整改措施和要求。

3） 建议提出项目VOCs总量控制指标。

# 六、验收结论

# 该项目建设内容和环境保护设施基本按环评批复要求进行了建设，项目建设地点、建设规模、建设性质、主要生产工艺和主要环保设施无重大变更，项目的环境保护设施总体满足“三同时”要求；验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术规范要求，根据《验收监测报告》，项目的主要污染物实现了达标排放。

# 根据现场检查情况，验收组认为在企业妥善解决目前存在的环境问题前提下，该项目总体符合建设项目竣工环境保护验收条件。

# 附件：湖北五环专用汽车有限公司3000辆/年专用汽车改装项目竣工环境保护验收现场验收组成员名单

# 湖北五环专用汽车有限公司

3000辆/年专用汽车改装项目验收现场检查组

2018年6月30日